Esempio di prova intermedia per il corso di costruzione di interfacce

Da svolgersi in 30 min. Vale fino a 5 punti:

- +1/3 per risposta corretta

- –1/3 per risposta sbagliata

- 0 domanda senza risposta

| Il modello RGB dello spazio dei colori si dice che opera per |
| --- |
|  | sintesi additiva |
|  | sintesi sottrattiva |
|  | sintesi moltiplicativa |

| Nella rappresentazione a coordinate omogenee che cosa distingue un punto da un vettore? |
| --- |
|  | il valore della quarta componente |
|  | il modulo della rappresentazione |
|  | il segno della prima componente |

| Cosa succede se applico una matrice di rotazione ad un vettore rappresentato in coordinate omogenee |
| --- |
|  | nulla |
|  | il vettore diventa un punto |
|  | il vettore si ruota come specificato |

| La seguente matrice rappresenta una |
| --- |
|  | rotazione sull’asse x |
|  | traslazione |
|  | scalatura uniforme |

| La seguente matrice rappresenta una |
| --- |
|  | rotazione sull’asse x |
|  | rotazione sull’asse y |
|  | rotazione sull’asse z |

| Quando si utilizza la modalita’ Flat shading, di quante normali abbiamo bisogno per calcolare lo shading per ogni poligono? |
| --- |
|  | nessuna |
|  | una sola |
|  | una per ogni vertice |

| A cosa serve l’algoritmo di Bresenham |
| --- |
|  | a rasterizzare un segmento |
|  | a trovare l’intersezione tra un segmento e il clipping plane |
|  | a calcolare il colore dei pixel di un triangolo |

| Su quale genere di poligoni si deve assumere che un buon algoritmo di rasterizzazione funzioni? |
| --- |
|  | poligoni convessi |
|  | poligoni concavi che non si autointersecano |
|  | poligoni concavi che possono anche autointersecarsi |

| L’algoritmo di Cohen-Sutherland si occupa di |
| --- |
|  | effettuare il clipping di punti |
|  | effettuare il clipping di linee |
|  | effettuare il clipping di triangoli |

| La tecnica ZBuffer per la rimozione delle superfici nascoste e’ una tecnica |
| --- |
|  | image space |
|  | object space |
|  | space order |

| La seguente sequenza di comandi opengl glTranslatef(1,1,1); glRotatef(30,0,1,0); glTranslatef(-1,-1,-1); genera |
| --- |
|  | una rotazione intorno ad un punto diverso dall’origine |
|  | una generica roto-traslazione |
|  | una rotazione intorno all’origine |

| La seguente sequenza di comandi opengl glTranslatef(1,0,0); glScale(2,2,2); applicata prima di disegnare un cubo di lato 2 centrato intorndo all’origine disegna: |
| --- |
|  | un cubo di lato 2 centrato sul punto (1,0,0) |
|  | un cubo di lato 4 centrato sul punto (1,0,0) |
|  | un cubo di lato 2 centrato sul punto (2,0,0) |

| La seguente sequenza di comandi opengl glTranslatef(1,0,0); glRotate(90,0,0,1); applicata prima di disegnare un cubo di lato 2 centrato intorndo all’origine disegna: |
| --- |
|  | un cubo di lato 2 centrato sul punto (1,0,0) |
|  | un cubo di lato 2 centrato sul punto (0,1,0) |
|  | un cubo di lato 2 centrato sul punto (0,0,1) |

| Nel modello di shading di Phong gli effetti di ombre portate |
| --- |
|  | non sono tenuti in considerazione |
|  | sono tenuti in considerazione sempre |
|  | sono tenuti in considerazione solo per gli oggetti vicini |

| Il comando gluLookAt specifica |
| --- |
|  | una matrice di modellazione |
|  | una matrice di proiezione |
|  | la lunghezza focale della pin hole camera |